# 贵州建强锰业有限公司环保整改项目    招标信息

招标编号：NKMY-JQGS-2016-11-6

# 项目名称：建强锰业有限公司环保整改项目工程

招 标 人：贵州建强锰业有限公司

二○一六年十一月

招 标 信 息

（项目编号：NKMY-JQGS-2016-11-6）

# 根据能矿锰业集团十一月份的工作重点，贵州建强锰业有限公司遵照集团公司会议要求，贵州建强锰业有限公司将对公司环境保护整改项目工程组织公开招标，现邀请合格的投标人参加投标。

1、资金来源：企业自筹。

2、项目名称：贵州建强锰业有限公司环境保护整改项目工程。

3、项目工期：总工期24天，具体施工时间为2016年11月14日-12月8日。

4、质保期：1年

5、实施地点：贵州省铜仁市大龙经济开发区贵州建强锰业公司。

一、工程项目内容：

1、环保车间隔墙粉刷 5.7×0.24×6=8.20m³

1.5×0..24×6=2.16m³     合计：10.36m³

2、粉水泥砂浆    （5.7+1.5）×6×2=86.4㎡

3、水沟维修贴片   估5个工日

4、钢棚制安       长13.8×5.3宽×5米高

主柱Ф108钢管 8根；  简单屋架 4榀；  柃条110 长=5m 21根

屋面瓦：玻璃钢瓦76.8㎡

5、预制沟盖板 500×700×100厚 4块

6、1号尾矿库坝面水沟维修  清理垃圾 估5个工日；

粉刷 48×1.2=57.6㎡×0.1=5.76m³

沟底 1.5×1×0.1=0.15m³ 100×0.6×0.1=6m³  合计=11.91m³

7、阳木及渣库地面C25  砼：7×14×0.2=19.6m³； 清理垃圾 估5个工日；       水沟制安砼14.5×0.5×0.2=1.45m³；收集池拆除（1.1×2+3.4×2）×0.37=6.66m³ ；重新建手机池砌样 6.66m³；粉刷11.58×2.51=29m³；

砖地板C25 2×4.34×0.2=1.736；垃圾外运S=2km

8、集中办公室池拆除 2.3×0.24×4×0.7=1.55m³；

砼地面2-3×2.3×0.15=0.79m³

9、硫酸罐区钢爬梯制安 高3m 宽1m 两边制安

10、浆化车间雨水管更换 Ф140 L=18m； Ф140弯头 5个；垃圾清理3个工日；240球磨机背面踏步维修

拆除：3.8×1.7×0.2=1.29m³；粉刷：1.7×0.5×13级=11.05㎡；新砌踏步：1.7×0.2×0.3×13级=1.326m³

11、8×1.5踏步修复

拆除：8×1.5=12㎡；新建：1.5×0.2×0.3×27级=2.43m³；粉刷：1.5×0.5×27=13.5㎡；平台打砼：1.3×1.3×0.12=0.33m³

12、古壳棚沉降地清理

2.3×0.9×0.5=1.035m³

13、尾矿棚墙体返工

拆除墙体：4.6×1.4×0.24=1.55m³；新建墙体：1.55m³；垃圾外运：1.55  S=2km；粉刷：4.6×3.04=13.98㎡

14、液银罐区钢爬梯制

高1.66×1米宽×2个；护手制作：1边；油漆

15、氨水罐区计量桶墙体维修

粉刷：20.7×2.2=45.54㎡；基层清理：估5个工作日；打砼20.7×0.8×0.1=1.65m³；沟打砼：18×0.4×0.3=2.16m³；顶面打砼：20.7×3×0.2=12.42m³； 小计：16.23m³；水沟拆除：18×0.4×0.3=2.16m³

16、电解后勤区地面及水沟修复

水沟防腐：30×0.5=15㎡； 五布三油，环氧树脂。

17、缝补肩麻石地面返工

拆除：30×3=90㎡；水泥砂浆贴麻石（40mm）30×3=90㎡

18、泵基础浇砼

C25 2.5×1.5×0.5=1.075m³

19、铬水应急收集池

①、土方3*5*1.5=22.5m³

②、砼池 25（3+5）*2*0.24*1.5=5.76m³

③、底板3.5*5.2*0.3=4.99m³

小计：10.75m³

④、地面扩砼 C15   7.7*12.6*0.1=9.7m³

另：水槽6*01*0.2改道焊接约花费2000元

20、食堂污水和澡堂水整改

新建沉降池土方：1*1*1=1m³

砖砌沉降池：3.4*1*0.24*1=0.75m³

盖板：1M     1块

人工挖土方：34*0.5*0.5=8.5m³

砌垟：34*0.5*0.24=4.08m³

粉刷：34*0.5*2=35m²

PVC管φ110安装：35+5=40m

地面补砼：34*0.5*0.1=1.7

垃圾外运：S=3KM   预计500元

二、工程性质及验收要求

业绩要求：具有最近两年内承接过不少于2个类似建设规模项目。

工程性质：施工总包

验收要求：要求投标单位承诺，工程质量须一次验收合格，如果工程质量没有达到要求，中标单位承担质量违约金。

投标文件要求：需提供投标单位分列制作报价清单、设计图、施工方案、施工组织设计、项目管理机构、生产经营状况等。

编制报价：2004年建筑工程造价临时定额及调差文件计价

- 投标人的基本资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力且企业财务状况和市场行为记录良好；具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期；营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全，三证合一的需注明。

2、为一般增值税纳税人，在参加其他采购活动中，没有违法记录。

3、具有所需主要设备生产供应能力及质量控制措施，近三年提供的产品在使用过程中未发生重大因产品质量问题引起的安全责任事故。

4、具有良好的商业信誉，健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。

5、具有建筑工程施工总承包专业三级及以上资质或环保工程专业承包资质三级以上资质；

6、本次招标不接受联合体投标，不得分包、转包。

7、符合法律、法规规定的环保行业相关条件。

四、投标文件应包含但不限于以下内容：（纸质或电子文档PDF格式均须加盖投标单位红章，投标时递交密封纸质投标文件）

1、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、营业执照、法人代表身份证、法人授权委托书。

2、该工程投标报价，大、小写格式，当报价有误时以大写格式为准。

3、分列清单、计算式及报价。

五、投标截止时间：

公示时间为3个工作日：

2016年11月12日至11月14日14:30

开标时间定于2016年11月14日14:30，地点在贵州省大龙经济开发区贵州能矿锰业集团有限公司办公楼一楼会议室。

六、技术答疑：

联 系 人：石鑫       移动电话：15870298881

电子邮箱：1309411171@qq.com

联 系 人：廖月雄       移动电话：13517322835

七、监   督: 范少青     监督电话：13007826003

2016年11月10日